1．简介

QJ84型数字直流电桥是便携式电阻测试仪器，适用工矿企业，科研单位部门等对各类阻值较大的直流电阻作精密测量的理想设备。是传统的凯尔文电桥的更新换代产品。它继承了凯尔文（双臂电桥）电桥的准确性、稳定、可靠的优点。与同类产品相比QJ84型数字直流电桥有以下几个特点：

（1）功能强  采用桥式线路20mm大数显，采样时间为0.4秒一般数秒内可显示稳定数据。准确度优于同等级直流电阻电桥外接检流计才能达到的准确度。

（2）性能高  仪器采用进口大规模集成电路制作，性能稳定可靠。七档量程切换，测量范围广，分辨力高。在同类产品中居中上性能。

（3）使用方便 仪表体积小、重量轻方便携带，只要接上被测电阻选好量程，测试过程中不再用手工操作，操作简便。

可替代QJ42\QJ44\及QJ57直流双臂电桥。

是电线电缆行业、测试芯线电阻产品。

QJ84型数字直流电阻电桥主要技术指标Specifications

| 量程 Span | 测量范围 Measuring Range | 分辨力 Resolution | 测试电流 Test Current | 准确度 Accuracy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20mΩ | 0~19.999mΩ | 1μΩ | ≤0.5A | 0.05 |
| 200mΩ | 0~199.99mΩ | 10μΩ | ≤0.5A | 0.05 |
| 2Ω | 0~1.9999Ω | 100μΩ | ≤50mA | 0.05 |
| 20Ω | 0~19.999Ω | 1mΩ | ≤50mA | 0.05 |
| 200Ω | 0~199.99Ω | 10mΩ | ≤5mA | 0.05 |
| 2KΩ | 0~1999.9Ω | 100mΩ | ≤0.5mA | 0.05 |
| 20kΩ | 0~19.999kΩ | 1Ω | ≤50μA | 0.05 |
| 显示位数 Display Digits | 4½位LED 20mm |
| 供电电源 Electric Power Supply | AC220V50Hz |
| 外形尺寸 Dimension: | 250×85×280（W×H×D） |
| 重量 Weight | 2.5Kg |
| 功耗 Power Consumption | 15W |

热线电话：手机扫一扫                            加微信：微信扫一扫

欢迎您在

http://www.shocdz.com网址

轻轻松松浏览、订购欧策电子仪器系列产品。

上海欧策电子仪器有限公司  www.shocdz.com

技术支持：电话：021-51282772、    E-mail:x556zf@163.com